## Slide 1: 实验三：
远程实境实验平台的应用
-以数据选择器设计为例
牛小燕

## Slide 2
一、实验目的
（1）了解数据选择器的电路结构和特点
( 2) 掌握应用数据选择器设计组合逻辑电路的方法。
（3）掌握使用QuartusII软件设计、仿真电路，硬件下载测试电路的方法。
（4）掌握远程实境实验平台的使用方法。

## Slide 3
二、实验内容与要求
以下实验内容3选2，基于QuartusII完成电路的设计、仿真，基于远程实验平台完成硬件下载和测试，提交电路原理图、仿真波形图以及下载界面截图。
1. 用74LS153实现一位全加器。
2. 用数据选择器实现组合逻辑函数，该电路有3个输入逻辑变量A、B、C和1个工作状态控制变量M，当M＝0时电路实现“意见一致”功能（A、B、C状态一致输出为1,否则输出为0），而M＝1时电路实现“多数表决”功能，即输出与A、B、C中多数的状态一致。
3. 用八选一的数据选择器74151，设计电路判断一位余3码是否大于5。

## Slide 4: 74LS153的功能表和表达式
用数据选择器74LS153可实现组合逻辑函数设计 。
三、实验原理

## Slide 5: 74151管脚图

## Slide 6: 74LS153实现全加器的参考电路
由卡诺图得到数据输入：1D0=CI，1D1=CI，1D2=CI，1D3=CI，2D0=0，2D1=CI，2D2=CI，2D3=1，由此构成逻辑电路，就能完成一位全加器的逻辑功能。

## Slide 7: 3、实验原理
3.1可编程逻辑器件（PLD）

## Slide 8: 3、实验原理
3.1可编程逻辑器件（PLD）

## Slide 9: 3、实验原理
3.1可编程逻辑器件（FPGA）

## Slide 10: 3.1 FPGA的结构与工作原理
1.8.2 Cyclone 4E系列器件的结构原理
图1-21 Cyclone 4E的LE结构图

## Slide 11: 3、实验原理
1. 创建工程；2. 原理图输入；3. 编译；4. 仿真；5、下载
3.2用QuartusII实现设计输入需要以下几个步骤。

## Slide 12
1. 设计输入
输入编辑器
编辑输入 电路原理图 或HDL代码
分析综合器
对输入的逻辑描述进行逻辑综合，生成网表文件
适配器(结构综合器)
对综合后的网表文件针对选定的PLD器件，进行适配，生成下载文件和时序仿真数据
配置与下载器
将适配器生成的SOF目标文件向FPGA下载，以便进行硬件验证和系统调试
编程器
将编程文件烧写(编程)进PLD器件或其专用配置器件中，完成系统设计
编程器时序仿真器
利用编辑好的仿真文件和生成的时序仿真数据对电路进行时序仿真，用于判断电路的性能和功能
如果不符合既定要求，需要进一步完善设计
针对PLD的数字系统开发流程
3.2实验原理

## Slide 13
4、硬件测试
（1）、引脚锁定
芯片型号

## Slide 14
4、硬件测试
远程实境实验平台：www.remote-lab.com
登录名：学号
密码：123456

## Slide 15
4、实验平台界面
远程实境实验平台：www.ycsypt.com
登录名：学号
密码：123456

## Slide 16
二、实验内容与要求
以下实验内容3选2，基于QuartusII完成电路的设计、仿真，基于远程实验平台完成硬件下载和测试，提交电路原理图、仿真波形图以及下载界面截图。
1. 用74LS153实现一位全加器。
2. 用数据选择器实现组合逻辑函数，该电路有3个输入逻辑变量A、B、C和1个工作状态控制变量M，当M＝0时电路实现“意见一致”功能（A、B、C状态一致输出为1,否则输出为0），而M＝1时电路实现“多数表决”功能，即输出与A、B、C中多数的状态一致。
3. 用八选一的数据选择器74151，设计电路判断一位余3码是否大于5。

## Slide 17
1、下周自行完成实验，作业交于学习通（实验34）.
2、下下周课堂测。
3、善于使用智慧体小助手。
微信扫码即可使用，用的时候，问题尽量说清楚，而且可能需要大家各自训练一下。例如有同学问远程平台的芯片型号，“杭电远程实验平台FPGA芯片的型号是什么？”这样问才能得到正确回答。

## Slide 18
感 谢 大 家 的 观 看